# Данные для Impreza L, RS, Outback (американские модели).

| Тип шины | Радиальная, со стальным кордом, бескамерная |
| --- | --- |
| Размеры шин |
| Передние-задние | P195/60R15 P205/60R15 (Impreza Outback) P205/55R16 (Impreza RS) |
| Запаска-докатка | T135/70D16 |
| Давление в шинах |
| Передние | 2.2 кг/кв.см., 220кПа |
| Задние | 2.0 кг/кв.см., 200кПа |
| Запаска-докатка | 4.2 кг/кв.см., 420 кПа |
| Размер диска |
| Передние-задние | 16х7JJ (Impreza RS) 15x6JJ |
| Запаска-докатка | 16x4T |
| Углы установки |
| Схождение (Toe) передние | 0 +/- 3 мм |
| Схождение (Toe) задние | 0 +/- 3 мм |
| Развал (Camber) передние | -0 град., -0 град. 25' (Imperza RS) |
| Развал (Camber) задние | -0 град. 50' (FWD), -0 град. 55' (AWD) -0 град. 10' (Impreza RS) |